## Slide 1
rcore-os · TGOSKits 开源社区实习汇报
在 StarryOS 上实现
虚拟化 GPU 3D 加速
从「GPU 不支持」到 3000 分:virgl 驱动实现与性能优化全记录
69 → 3000+
glmark2 总分(同机 Linux 6100~7000)
6 / 6
拉取请求已合入主线
50 / 50
重场景浸泡退出码全 0 · 零冻结
汇报人:周宇聪 · 2026 年 7 月 – 10 月
Notes: 【30 秒】各位老师好,我汇报今年 7 月到 10 月在 rcore-os 社区的实习工作:给 StarryOS 实现 virgl 虚拟化 GPU 3D 加速,并把它做到接近同机 Linux 虚拟机的性能。整个工作可以浓缩成一句话——从「GPU 不支持」,到 Weston + glmark2 完整跑通 33 个场景、3000 分上下。

## Slide 2
02
OVERVIEW · 一页概览
结论先行:三个月的四组数字
virgl
用户态零改动
GL_RENDERER=virgl
宿主真实 GPU 渲染
69 → 3000+
glmark2 总分
33 场景完整跑完
同机 Linux 参照 6100~7000
2.17 → 0.33 ms
渲染循环帧时间
约 −85%
每帧同步往返清零
6 / 7
拉取请求已合入
唯一开放:上游 crate #265
语义已随主线进入仓库
guest 侧三类整机冻结的结构性缺陷已根除 —— 重场景 10 轮浸泡,50/50 退出码全 0、零冻结、分数无衰减
汇报路线:基线 → 总体架构 → 阶段一 功能 → 阶段二 性能 → 阶段三 工程 → 组件化 → 成果与边界
Notes: 【45 秒】先给结论。功能上,StarryOS 的 Mesa 用户态一行没改,渲染器识别为 virgl,渲染发生在宿主机真实 GPU 上。性能上,glmark2 总分从第一次跑通的 69 分提升到 3000 分上下,渲染循环帧时间从 2.17 毫秒压到 0.33 毫秒。工程上,向两个仓库提交了 7 个拉取请求,6 个已合入主线,剩 1 个在上游 virtio-drivers 开放。正确性上,guest 侧三类会整机冻结的结构性缺陷被根除,重场景 10 轮浸泡测试零冻结。接下来按「怎么做到的」展开。

## Slide 3
03
01 · 基线
先造标尺:同法对照实验
环境 | 内核 | CPU 渲染 | GPU 渲染
QEMU+KVM · 4 vCPU | Alpine Linux | 700~800 FPS | 约 9000 FPS
其余完全相同 | StarryOS | 约 500 FPS | 不支持
硬件加速对图形场景是数量级的收益
Linux 内 GPU 路径是 CPU 路径的十几倍
差距 100% 在内核侧
两侧用户态完全相同,唯一变量就是内核
纪律:同机 · 同用户态 · 唯一变量 · 背靠背 A/B
此后每一个百分比都建立在可复现的对照上
第一周对照:Alpine Linux 与 StarryOS 的 Weston + glmark2(同参数 QEMU)
「先造标尺」是三个月里最便宜也最值钱的决定:
后面每一次优化、每一次证伪,用的都是这把尺子。
Notes: 【45 秒】动手前先造标尺。同一个 QEMU 宿主机,先跑 Alpine Linux 虚拟机做参照,再保持其它变量完全一致、只把内核换成 StarryOS。结论有两条:硬件加速对图形场景是数量级的收益;两侧用户态完全相同,差距全部来自内核侧。从此以后所有性能结论都遵守一条纪律——同机、同用户态、唯一变量、背靠背 A/B。

## Slide 4
04
02 · 总体架构
软件栈分层与一帧的生命周期
StarryOS guest(虚拟机内)
用户态
Weston + Mesa
card0
DRM ioctl
axgpu
门面 / 等待原语
rdif-gpu
VirglOps 合同
ax-driver
平台适配
virtio-gpu
异步控制队列
virtqueue(控制 64 / 游标 16)—— kick = 一次 MMIO 写,在虚拟化里是一次 VM-exit
QEMU 宿主机
QEMU virtio-gpu 设备
virglrenderer:翻译为宿主 GL
物理 GPU(AMD Radeon 780M)
渲染完成:写 used ring → 中断 guest(完成通知链)
① 应用渲染
② Mesa 编码
③ EXECBUFFER
④ 队列传输
⑤ 宿主渲染
⑥ fence 完成
⑦ guest 收割
⑧ present
帧时间 = ①→⑧ 的墙钟。优化的两个方向:压每个环节的固定单价;让 ③④ 与 ⑤ 流水线重叠(异步化)——第 5 页起全部展开。
Notes: 【60 秒】这是最终落地的软件栈,自上而下五层:内核 DRM 层 card0 实现 Linux 同款 VIRTGPU ioctl;axgpu 门面提供锁外等待原语;rdif-gpu 用 VirglOps trait 定义驱动合同;ax-driver 做平台适配;最底层是 virtio-gpu 驱动的异步控制队列。命令经 virtqueue 发给 QEMU,virglrenderer 翻译成宿主 GL 调用,真实 GPU 渲染。理解性能问题的钥匙是「一帧的生命周期」:从应用画一帧,到 Mesa 编码成命令流,到 EXECBUFFER 提交,到宿主渲染完成、fence 通知回来、最后上屏。所有优化就是两个方向:减少每个环节的固定开销,以及让 guest 和宿主的活重叠起来。

## Slide 5
05
03 · 核心问题
同步模型 vs 异步模型:整个优化战役的纲
同步模型 —— 每条命令一次阻塞往返(改造前的上游形态)
命令入队
kick(VM-exit)
自旋等宿主
应答返回
每帧 3~5 轮
SUBMIT 阻塞到渲染完成 —— 宿主渲染期间,guest 完全空转;T帧 ≈ Σ(每环节处理 + RTT),零重叠
异步模型 —— fire-and-forget + 真 fence(对齐 Linux 提交模型)
提交 + fence_id
ioctl 立即返回
编码下一帧
与宿主渲染重叠
fence 完成翻转
唯一保留的等待是 fence:它表达真实的 GPU 依赖,不可消除、只能被流水线隐藏
T帧 ≈ max(guest 每帧编码, 宿主每帧渲染) + 一次批量 kick + fence 唤醒延迟
伏笔:只异步化「看得见」的两个同步点,实测反而更慢(362 / 357 < 405)—— 真正的工作是把每帧隐藏的同步点全部数出来。
Notes: 【60 秒】性能战役的纲是这一页。改造前上游驱动是全同步的:每条命令入队、kick、自旋等宿主应答,其中提交命令要一直阻塞到渲染完成——宿主干活的时候 guest 完全空转。目标形态对齐 Linux:热路径命令 fire-and-forget 入队即返回,唯一保留的等待是 fence。这样帧时间就变成两者的最大值,流水线重叠起来。但请记住一个伏笔:只把「看得见」的同步点异步化,实测反而更慢——真正的工作是把每帧隐藏的同步点全部数出来。

## Slide 6
06
04 · 阶段一(第 1~5 周)
功能打通:从协议调研到完整出分
01
协议调研
Linux virtio 驱动 / virtio_gpu.h / Mesa virgl.xml,字节级布局表
02
驱动 3D 扩展
fork virtio-drivers:3D 命令面,opcode 与 Linux 头文件逐一对表
03
三层封装
rdif-display 合同 → ax-driver 实现 → axdisplay 门面
04
DRM 设备层
11 个 VIRTGPU ioctl,handler 与 Linux 一一对应
05
认卡失配
sysfs 驱动名 / renderD128 / ioctl 布局 64B/48B / GETPARAM 指针
06
黑屏修复
FbBacking::Gpu3d —— set_scanout 让宿主零拷贝直接上屏
virgl-test · guest serial
GL_VENDOR: Mesa
GL_RENDERER: virgl (AMD Radeon 780M ...)
GL_VERSION: OpenGL ES 3.2 Mesa 25.2.7
glmark2 Score: 完整出分
第 5 周里程碑:Weston + glmark2 正常显示,比计划提前两周
Notes: 【60 秒】第一阶段打通功能。参照物是 Linux 内核 virtio 驱动、virtio_gpu 头文件和 Mesa 的 virgl 协议定义;然后在 virtio-drivers 里扩展 3D 命令面,向上经接口层、OS 模块层封装,在内核实现 11 个 VIRTGPU ioctl。三类典型问题:一是 Mesa 不认卡:sysfs 驱动名、renderD128 节点、ioctl 结构体布局、GETPARAM 的指针语义,四处和 Linux 失配,逐一修正后渲染器才识别为 virgl。二是黑屏:渲染其实已经在宿主 GPU 上发生了,但 present 路径只会拷 guest 内存——把 framebuffer 按来源分成 dumb 和 Gpu3d 两类,后者走 set_scanout 让宿主零拷贝上屏。到第 5 周,glmark2 完整出分,比计划提前了两周。

## Slide 7
07
05 · 性能战役
方法论:帧时间为北极星,数据裁决一切
猜想
能证伪的实验
修改
同机 A/B
数据裁决
保留 / 回滚
每个结论都要有反事实数据 —— 失败的实验和成功的修复同样值钱
测量资产(归因不靠猜)
QEMU tracepoint
命令计数
LD_PRELOAD
拦截 ioctl(六版)
QMP
virtio 队列取证
HMP xp
宿主内存直读
瀑布插桩
逐段计时
串口日志每行 ≈ 100 FPS 级开销 —— 任何测量必须先关日志
Notes: 【40 秒】第二阶段是性能战役,先讲方法。每个优化都走同一个循环:提出猜想,设计能证伪它的实验,修改,同机 A/B,数据裁决保留还是回滚。归因不靠猜,靠一套逐步建起来的测量资产。还有一条昂贵换来的纪律:串口日志每行大约是一百 FPS 级的开销,任何测量必须先关日志。

## Slide 8
08
06 · 性能战役
异步化第一次反而更慢:362/357 < 405 —— 输在 47 个隐藏的同步往返
轮次 | 改动 | Score
exp0 | 同步 + FENCE 开(等渲染完才返回) | 367
exp4 | 同步 + FENCE 关 —— 基线 B | 405
exp5 | 仅 EXECBUFFER 异步 | 362
exp6 | + present 异步 | 357
fix | attach 每 (ctx, res) 只挂一次 | 406
full | 生命周期命令全部 fire-and-forget | 439
36.5
次/帧 资源挂载(Linux:0)· 47 项中最大
一个 run 累计 828,394 次
根因 · 死字段 attached: bool
5 处写 · 0 处读 → 每帧都当第一次挂载。对照 virtgpu_gem.c,正确语义是每(上下文,资源)只挂一次 —— weston 与 glmark2 共享同一批缓冲
修复后:每帧同步往返清零 —— 收益与移除的 RTT 数严格线性;
重场景收益是轻场景十倍(队列越深,RTT 越贵)
为什么输:EXECBUFFER 自己只占几十微秒,真正开销是藏在别处的 47 个 RTT/帧(29 attach + 18 创建/销毁/上传)—— 数完它们,异步化才有意义。
Notes: 【75 秒】第一刀砍向最显眼的同步点,结果失败了:只异步化提交和上屏,反而从 405 掉到 362、357。这个失败是关键线索——异步机器没问题,是没打中。把每帧的同步点全部数了一遍:还有 47 个同步往返藏在资源创建、挂载、销毁、上传里。用 QEMU tracepoint 数命令:每帧资源挂载 36.5 次,而 Linux 是 0。根因在我自己的 DRM 层,EXECBUFFER 每次提交都对每个缓冲重新挂载;讽刺的是代码里本来有个 attached 标志想记录这件事,但它是个死字段,5 处写、0 处读。对照 Linux 修成每个上下文每资源只挂一次,406 分;再把剩余 18 个同步往返全部 fire-and-forget,439 分。到这里每帧同步往返清零,收益和移除的往返数严格线性。

## Slide 9
09
07 · 性能战役
三个「看不见的浪费」
浪费 ① · kick 策略
以「一次系统调用」为合并单位
Linux 在 enqueue 时从不 notify,只做计数,kick 统一放在 ioctl 收尾——合并单位不是命令条数,而是一次系统调用;每条命令自行判断反而回退(5.16 kick/帧)。
227~353µs → 35.6µs
ioctl 单价
kick/帧 3.23(Linux 1.01)· 539 分
浪费 ② · 假 fence
每帧一个 8×1 像素资源的侦探故事
LD_PRELOAD 六版 + 反汇编定位 Mesa:它认为驱动不支持 fence-fd,退化 legacy 模式,拿小资源当 fence 用完就扔。根因 = DRIVER_VERSION_MINOR 写成 0。
13 万次 → 0
legacy 资源创建/每 run
真 fence 语义落地 · texture 637
浪费 ③ · 自唤醒与噪音
新 waker 永远认不出旧 waker
PollSet 环形替换 + epoll 从不注销 →「唤醒上一个自己」无限自循环;再加 refresher / 串口 / 网卡三处 1ms 轮询噪音,专挑关键窗口插队。
+56% / +8.8%
epoll 修复 / 三噪齐治
texture 500-520 → 924
顺手证伪一个猜想:Linux 并没有 avail_event「抑制魔法」—— 实测 kick:command = 0.33,约每条 submit 一次 kick。
Notes: 【75 秒】接着是三个看不见的浪费。第一,kick:每个 kick 是一次 VM-exit,照 Linux 的做法把合并单位从「命令条数」改成「一次系统调用」,ioctl 单价降到 35 微秒。第二,fence:发现每帧凭空多出一个 8×1 像素的小资源,LD_PRELOAD 加反汇编追到 Mesa 源码——它认为我的驱动不支持 fence-fd,退化到 legacy 模式;根因是版本协商里 minor 号写成了 0。实现真实 fence 语义后,Mesa 侧的假资源归零。第三,两个自己造的循环:PollSet 环形替换加上从不注销的 waker,变成「唤醒上一个自己」的无限自循环;再加 refresher、串口、网卡三处毫秒级轮询噪音。修掉之后 texture 从 500 上下走到 924。

## Slide 10
10
08 · 性能战役
差距账本:1100µs vs 190µs = 5.8×
类目(渲染循环 1.10ms=100%) | Starry µs | Linux µs | 倍数
Wayland socket 系统调用 ×7 | 370 | 7 | 52.9×
辅助成员轮次(kb/shell/timerfd) | 76 | 7 | 10.9×
GPU 提交 ioctl(execb×2+atomic) | 259 | 40 | 6.5×
唤醒/调度跳(H1+H3) | 235 | 40 | 5.9×
Weston 用户态分派 | 80 | 20 | 4.0×
应用/Mesa 用户态编码 = 物理地板 | 80 | 76 | 1.1×
重要修正:系统里是两条循环 —— 渲染 ~900 次/s,合成仅 88 次/s;以前混成一条「帧」算账,账本整体作废后重测。
Chart: 
| 用户态编码 | Weston 分派 | 唤醒/调度 | GPU ioctl | 辅助轮次 | Wayland socket
相对 Linux 的倍数 | 1.1 | 4 | 5.9 | 6.5 | 10.9 | 52.9
各项相对同机 Linux 的倍数(对同二进制三方微基准:S 7.9× / A 24.8× / EAGAIN 60×)
结论:等待已无浪费,剩余差距全是「单价」—— socket / syscall 入口税是内核级战场,超出 GPU 驱动范围(列入第 16 页边界)。
Notes: 【60 秒】瀑布插桩带来一个重要修正:系统里其实是两条循环——渲染循环每秒约 900 次,合成循环只有 88 次,以前混成一条「帧」算账,账本是错的。重测后的账本:差距 5.8 倍,最大单项是 Wayland socket 系统调用,370 微秒,52.9 倍;用户态编码两边完全相同,80 微秒,这是物理地板。三方微基准把差距分解成三层:syscall 入口税 7.9 倍,socket 本体 24.8 倍,唤醒调度 21 倍。结论:等待已经没有浪费,剩余差距全是单价问题——超出 GPU 驱动范围,列入后续工作。

## Slide 11
11
09 · 战役插曲
三次大重构,与一个被底座暴露的地址翻译缺陷
#1775 调度/任务重建
1282 文件 +14.8 万行
#2363 ax-cpu 集中化
642 文件
#2261 starry-mm
VMA 生命周期重设计
rebase 清单:card0 45 项导入逐项对照 / 约 200 处用户内存访问改签名 / 3 个 Pollable 迁移 lease 模型 —— 编译通过后,3D 初始化却失败了。
① 七项「命令语义」假设
payload、特性协商、IRQ……逐项证伪 —— 命令完全合法,宿主也收到了
② qt-calc 纯 upstream 对照
不经过我任何代码的实验 PASSED → 锁定差异点:fork 零拷贝把调用者栈借给设备 DMA
③ QEMU HMP xp 宿主取证
宿主视角直读公式算出的物理地址 —— 看到的是用户代码页的字节,实锤错译
> 公式算出的 paddr,读到的是用户代码页的字节 —— vmap 任务栈不在线性映射窗口,线性偏移公式错译,且无任何报错。
终态(经 #2506 重构演化):热路径命令全拷入驱动自有、地址稳定的 DMA arena —— 结构上无借用;零拷贝仅剩 request_sync,契约写入注释:必须传分配器内存,绝不能是任意栈帧。
Notes: 【60 秒】九月中段插了个硬仗:上游把调度、内存、CPU 三大底座全部重构,分支逐块 rebase。编译通过后 3D 初始化却失败了,命令合法、宿主也收到。七项假设逐项证伪后,靠一个不经过我任何代码的纯 upstream 对照实验锁定差异点:我 fork 里的零拷贝把调用者栈借给设备 DMA,而新底座的任务栈是 vmap 的,不在线性映射窗口,线性偏移公式算出的物理地址实际指向用户代码页——QEMU 直接读内存取证实锤。这个故事有后续:逐页查页表的修复后来演化成更简单的终态——异步热路径把命令全部拷进驱动自有、地址稳定的 arena,问题在结构上消失;仅存的零拷贝同步路径只剩初始化查询,把「必须传分配器内存」写进了代码契约。

## Slide 12
12
10 · 最大单项
fence 延迟:39µs vs 1598µs = 41×
41×
fence 创建 → signal 的墙钟
39µs
Linux VM(p50 14µs)
中断即时路径
1598µs
StarryOS(改造前)
满载均值
根因链(代码里就能看到):
fence 完成靠 1ms
轮询 tick 兜底
满载下 tick 被调度
拖到平均 1.6ms
延迟分布以 1ms 为中心
散开 —— 精确吻合
完成事件化(先行验证:
实时线程即时 signal)
+71~81%
texture 1423→2461 · shading 2495
总分进 2400 档 · 帧时间 0.70→0.41ms
轮询与自旋都被控制变量实验证明是错误的兜底姿势 —— 完成通知必须走中断(事件化)。
Notes: 【45 秒】新底座上的账本显示,差距不再分散而是高度集中:宿主已完成的 fence,要等下一个 1 毫秒的轮询节拍才被通知,满载下还被拖到 1.6 毫秒——41 倍延迟就是这么来的,Linux 走的是中断即时路径。先把完成改成实时线程即时通知做验证:texture 提升 71% 到 81%,总分进 2400 档。方向确认后,完整的事件化和等待结构改造进入下一阶段的工程化。

## Slide 13
13
11 · 阶段三(第 10~12 周)
工程化落地:从实验版到合入主线
01
异步控制队列工程化
kick:阈值判定 + 事件去重的折中(饿死 vs 8% 损失)
混合流量:同步 request_sync 与异步同队列共存
DMA 字节住进固定 arena —— 地址漂移类 bug 结构上不可能
3 个活性缺陷(死锁/只等不推/文档陷阱)各有回归测试
+24.6%
33 场景 A/B · PR #265
02
合入主线
#2483(09-22):语义正确的同步版先行进入 dev
#2506 新栈重构后,异步语义作为增量逐层重放
错误链全程对齐 Linux errno:TimedOut→ETIMEDOUT
refract 等场景级失败随新栈恢复(1433 FPS)
3040 分
33 场景完整 · +36~75% · #2536 合入
03
环绕丢 kick 修复
should_notify 用 u16 ≥ 判 RING_EVENT_IDX,无环绕语义
跨 65536 后恒假 → 宿主收不到通知,队列耗尽、显示冻结
QMP 取证:last-avail-idx = used-idx = 65534 冻结
修复:边界 kick 恒发 MMIO(多余 kick 对规格恒安全)
+57%
同机 A/B texture 1865→2933
Notes: 【60 秒】第三阶段把实验版变成可合入的工程。异步控制队列的难点不在发出去,而在各种组合下不死锁、不丢命令:kick 策略取「阈值判定加事件去重」的折中;同步命令和异步命令同队列共存;DMA 命令字节住进固定 arena。33 场景 A/B 平均提升 24.6%。主线合入分两步:先合入语义正确的同步版,再在新栈重构之后把异步语义作为增量重放,合入后 33 场景完整跑完 3040 分。期间还抓到一个规格级正确性缺陷:virtio 环绕点跨过 65536 之后,kick 判定恒为假,宿主从此收不到任何通知;修复是边界 kick 恒发 MMIO,同机 A/B 提升 57%。

## Slide 14
14
12 · 结构改造
把等待移出设备锁:对齐 Linux 的结构事实
改造前:等待者与完成泵互锁
等待者:WAIT / UNREF / 回读
持锁自旋
MAIN_GPU 全局锁
完成泵:推进水位
(需要同一把锁)
持有
抢不到 ✗
等待越长 → 泵越停 → 等待更长(三次冻结的共同根源)
改造后:资源交集为空(Linux 同款结构)
等待者 wait_gpu_condition:锁间探测(≤32768 轮)+ 锁外睡眠
完成泵 / IRQ worker:推进水位 + set_completion_notifier 唤醒
探测:拿锁→泵→查→放锁
完成事件
等待多少、等多久,都不影响系统前进 —— 最坏是「可杀地睡着」
形态(A/B 背靠背) | 总分 | 墙钟
基线(完成通知钩子分支) | 2749 | 585.8s
排空等待(计划原稿形态) | 2123 | 1399s
排空等待 + 撤唤醒补全 | 54 | 1477s
终态:per-fence + 探测 32768 轮 | 2813 | 580.5s
两轮审查 7 条意见全修
2026-10-02 合入 dev(11 提交 +574/−143)
Notes: 【75 秒】最后一块结构性改造。此前三次 guest 冻结事故有一个共同根源:等待者在全局设备锁的临界区里自旋,而等待者持有的锁,正是完成泵推进水位所需要的锁。对照 Linux:整个驱动只有四个阻塞点,全部是睡眠等待;它永不卡死的结构性事实是,完成推进所需的资源和任何等待者持有的资源交集为空。两个形态修正都是 A/B 逼出来的:计划原稿的「全队列排空等待」被持续提交饿死,只有 2123 分,撤掉唤醒补全更是 54 分;改成等待本对象的 fence,FIFO 排序保证饥饿在数学上不可能。纯睡眠在 QEMU 同步处理 kick 的现实下每帧付一次唤醒跳,所以最终是「锁间有界探测 + 锁外睡眠」。终态 2813 分,逐场景无一劣化,两轮审查 7 条意见全部修复,10 月 2 日合入主线。

## Slide 15
16
14 · 代码形状
组件化:让同一份驱动服务所有组合
可复用包(no_std + alloc)
virtio-gpu crate
协议 + 异步控制队列
ax-driver VirtIoGpu
适配与 Hal 实现
rdif-gpu
VirglOps 合同
跨层合同
axklib:Klib trait
mem_iomap / virt_to_phys
时钟注入
OS 适配层(贴近内核)
axruntime KlibImpl
经 axmm / axhal 实现
axgpu 门面
with_gpu / wait_completion
card0(DRM UAPI)
errno 对齐
只依赖
trait
提供
实现
时钟注入:monotonic_nanos
Completion #[must_use]
丢弃令牌 = 编译错误,强制观察每次 fenced 释放
require_virgl() 门控
能力未协商即域错误,不发未定义命令
has_display_controller()
无 GPU 配置不 panic —— 节点存在 ≠ 设备存在
errno 对齐
NotReady→EAGAIN · TimedOut→ETIMEDOUT
收益:纯 2D CI、无 GPU 配置与 3D 全功能路径共用同一份驱动代码;三次大规模上游重构的迁移成本被合同收敛在少数几个文件里。
Notes: 【45 秒】换个视角看代码留下的形状。GPU 栈按仓库分层约定切分:协议与队列在可复用包里,no_std 加 alloc,不依赖任何 OS;跨层服务走 axklib 的 trait 合同,由运行时注入实现;错误域在组件边界显式翻译成 Linux errno。这些边界不是形式:同一份驱动跑着纯 2D 的 CI 配置和无 GPU 配置,也让三次大规模上游重构的迁移成本收敛在少数几个文件里。

## Slide 16
17
15 · 成果
性能轨迹与提交清单
Chart: 
| 初跑 | FENCE | attach | 全异步 | kick | fencefd | IRQ | epoll | 噪音 | rebase | fenceRT | 合入 | 锁外
StarryOS(混合口径) | 69 | 405 | 406 | 439 | 539 | 637 | 1141 | 813 | 924 | 1423 | 2461 | 3040 | 2813
同机 Linux 参考线 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900
混合口径:第 7 项为 offscreen FPS,第 8–10 项为 texture 单场景 FPS,其余为套件总分;rebase 跳变来自上游新底座自身改进,3040 与 2813 的差异 = 宿主状态与场景波动(意义在稳定性)。
拉取请求 | 状态
tgoskits #1415 · doom 测试+DRM 修复 | 合入 07-08
virtio-drivers #257 · 3D/blob | 合入 08-14
virtio-drivers #258 · 清理 | 合入 08-17
tgoskits #2483 · 同步版集成 | 合入 09-22
tgoskits #2536 · 异步+真 fence | 合入 09-29
tgoskits #2557 · 锁外等待改造 | 合入 10-02
virtio-drivers #265 · 异步队列 | 开放
7 个拉取请求 · 6 合入 1 开放;13 个功能/优化提交进入主线。
测量资产与 virgl-test 应用沉淀在仓库内,既是验收工具也是回归门禁。
Notes: 【45 秒】汇总成果。轨迹图上有两个跳变要说明:rebase 新底座那跳来自上游调度和内存改进本身;3040 和 2813 的差异主要是宿主状态与场景组成的波动,后者的意义在稳定性而非分数。提交记录:两个仓库 7 个拉取请求,6 个已合入——包括 virtio-drivers 的 3D 支持、主线上的同步版、异步加真 fence、以及刚合入的锁外等待改造;开放的 1 个是上游 crate 的异步控制队列,语义已随主线进入 tgoskits。

## Slide 17
18
16 · 边界
如实声明:未完成与后续工作
01
#265(上游 crate)待合入
texfix 12 轮 + 40 轮全套件浸泡未跑;Phase 3 两决策项(在飞窗口 / 完成回调收割)由 soak 数据触发
02
剩余约 2× 性能差距
主战场 = syscall 入口税(7.9×)+ socket 单价(24.8×)—— 内核级问题,影响所有系统调用,需单独立项
03
多架构验证
Notes: 【40 秒】如实声明边界。性能还剩约两倍差距,账本写得很清楚:主战场已经不在 GPU 驱动,是 syscall 入口税和 socket 单价这两个内核级问题,需要单独立项。稳定性上还有两轮更大的浸泡没跑,Phase 3 的两个决策项等这份数据触发。宿主侧丢完成是 QEMU 和 virglrenderer 的交互问题,任何 guest 侧改造都防不住,现在靠有界等待兜底。其它架构的验证由 CI 覆盖。

## Slide 18
谢谢大家
Notes: 【30 秒】总结三点方法论。第一,先造标尺——没有 Alpine 对照和 A/B 纪律,后面每个百分比都无从谈起。第二,每个结论都要有反事实实验——异步化失败、K=3 证伪、kick 假设证伪,这些失败的数据和成功修复同样重要。第三,性能问题的真相几乎总不在最初怀疑的地方。剩下的一半差距账本已经写清在哪里,那是下一阶段的地图。谢谢大家,欢迎提问。